Checkliste: KFZ-Meisterdurchsicht

Liebe Kundin, lieber Kunde,

Sie fragen sich, warum eine Reparatur oder ein Teileaustausch notwendig ist? In dieser Liste haben wir für Sie die Prüfkriterien bei sicherheitsrelevanten Bauteilen übersichtlich aufgeführt, die regelmäßig gecheckt und ausgetauscht werden sollten. Darüber hinaus können Sie dieser Liste auch entnehmen, welche Gefahren, Schäden und Risiken von entsprechend schadhaften Bauteilen und Systemen ausgehen.

| Bauteil/System | Prüfkriterium | Möglicher Schaden |
| --- | --- | --- |
| Ölstand/Dichtungen | Überprüfung des Ölstandes am Messstab; Überprüfung auf verölte Stellen am Motor | Umweltverschmutzung durch Ölverlust; erhöhter Verschleiß am Motor; Motorschaden |
| Reifendruck/Reifenprofil | Einhaltung der Vorgabe für das Fahrzeug bzw; der gesetzlichen Vorgaben von 1,6 mm Profiltiefe | Erhöhter Reifenverschleiß; erhöhter Bremsweg; mangelnde Fahrstabilität; Aquaplaninggefahr |
| Luftfilter | Überprüfung auf Verschmutzungen | Erhöhter Kraftstoffverbrauch und Leistungsverlust |
| Kühlwasser-System | Überprüfung der Schläuche auf poröse Stellen und Risse; Messung des Frostschutzes: Mindestens -25° C; Prüfung des Kühlwasserfüllstandes | Kühlwasserverlust durch geplatzten Schlauch, im Winter durch Frostschäden; Überhitzung des Motors; Motorschaden |
| Keilriemen/Keilrippenriemen | Überprüfung auf poröse Stellen und Risse | Reißen des Riemens führt u.a. zum Ausfall von Lichtmaschine und Wasserpumpe; Batterie wird nicht mehr geladen; Überhitzung des Motors droht; Motorschaden |
| Bremsbeläge/Bremsscheiben | Überprüfung der Belag-Reststärke und Scheibendicke; Wechsel nach professioneller Werkstatt-Meinung und nach Hersteller-Vorgabe | Verlust/Verminderung der Bremswirkung; Verlust der Verkehrssicherheit; Unfallgefahr |
| Bremsschläuche/Bremsleitung | Überprüfung auf rostige, poröse Stellen und Risse sowie auf Undichtigkeiten | Verlust von Bremsflüssigkeit; verzögerte Bremswirkung; teilweiser oder kompletter Ausfall der Bremsanlage; Verlust der Verkehrssicherheit; Unfallgefahr |
| Bremsflüssigkeit | Überprüfung von Füllstand und Wassergehalt | Verzögerte Bremswirkung bis zum Ausfall der Bremskraft; Unfallgefahr |